## Slide 1
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασμός Συσκευής για Καλλιέργεια Κυττάρων Μέσα σε Μήτρες Από Κολλαγόνο
Ονοματεπώνυμο: Πρέζα Ιωάννα
Υπεύθυνος καθηγητής: Αλεξόπουλος Λεωνίδας

## Slide 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή μιας συσκευής μέσα στην οποία θα γίνεται καλλιέργεια κυττάρων μέσα σε ικρίωμα κολλαγόνου.
Σκοπός:
Η μελέτη της μετάδοσης σήματος (signal transduction) σε κύτταρα που αλληλεπιδρούν με μία 3- διάστατη εξωκυτταρική μήτρα (ECM)
Η συσκευή να επιτρέπει διακίνηση υγρών με αυτοματοποιημένο τρόπο.

## Slide 3
Μετάδοση σήματος (signal transduction)
Με τον όρο μετάδοση σήματος (signal transduction) εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία ένα εξωτερικό σήμα ενεργοποιεί κάποιες ειδικές πρωτείνες (receptors) στην επιφάνεια του κυττάρου και στη συνέχεια το μήνυμα μεταφέρεται στο εσωτερικό του κυττάρου δημιουργώντας μια βιολογική ανταπόκριση.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
3D μήτρα:
Αποτελεί ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο κυττάρων καθώς ανταποκρίνεται περισσότερο στο φυσικό τους περιβάλλον
Αυτοματοποίηση:
Επιτρέπει τη διεξαγωγή πολλαπλών πειραμάτων μέσω των οποίων μπορούμε ταυτοποιήσουμε διάφορες ενεργές ουσίες σ ένα βιολογικό μονοπάτι
Περισσότερα δεδομένα

## Slide 4: 2D VS 3D ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
2d culture
Είναι απλό να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί- παρέχει καλή βιωσιμότητα των κυττάρων
Δεν αναπαριστά με τον καλύτερο τρόπο το μικροπεριβάλλον των κυττάρων in vivo, και το περιβάλλον αυτό δεν είναι εύκολα ελέγξιμο
3d culture
Πιο ρεαλιστικό μοντέλο του φυσικού περιβάλλοντος των κυττάρων και έτσι οι αλληλεπιδράσεις και οι συμπεριφορές των κυττάρων είναι όμοιες με την πραγματική τους συμπεριφορά
Έτσι τα κύτταρα εκφράζουν διαφορετικό φαινότυπο (diffenentiation, migration, proliferation, morphology etc) το οποίο δεν εκφράζεται σε συμβατά σκληρά υποστρώματα
Eξασφαλίζονται περισσότερο ελεγχόμενες συνθήκες
Δυνατότητα να διαχειρισμού της ροής δημιουργώντας κατάλληλες γεωμετρίες και διατάξεις

## Slide 5: Για μια πρώτη εφαρμογή του προτύπου επιλέγουμε καλλιέργεια ινοβλαστών σε πορώδεις μήτρες κολλαγόνου.
ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ
Οι ινοβλάστες αποτελούν κυτταρικό τύπο που συναντάται σε όλα τα είδη συνδετικού ιστού (epithelial,muscular,nervous tissues).
Βασική τους λειτουργία είναι να διατη-
ρήσουν τη δομική ακεραιότητα του ιστού
Έχουν την ιδιότητα να συνθέτουν και να
αναδιαμορφώνουν την εξωκυτταρική μήτρα
Μπορούν να δημιουργούν ή και να κατα-
στρέφουν κολλαγόνο
Μία κατηγορία ινοβλαστών αποτελούν
τα cancer associated fibroblasts (CAFs), τα
οποία συμβάλουν στον πολλαπλασιασμό,
στην εισβολή του καρκίνου και βοηθούν στην
διατήρηση της ανάπτυξης καρκινικών
κυττάρων (παθολογία)

## Slide 6: Η παρουσία τους είναι πολύ σημαντική στην επούλωση πληγών
Re-epitheliazation (εκ νέου επιθηλίωση ):
οι ινοβλαστοί μετακινούνται μέσα στην περιοχή της πληγής, αφήνοντας κολλαγόνο και άλλες ουσίες(fibronectin), δημιουργώντας δυνάμεις τριβής οι οποίες τείνουν να παραλληλίσουν το κολλαγόνο και τους ινοβλάστες κατά μήκος της πληγής.
Granulation tissue (Δημιουργία και συστολή του κοκκιώδη ιστού):
Οι ινοβλάστες αλλάζουν μορφή μέσω της έντασης (proto- myofibroblasts) και μετά διαφοροποιούνται στους differentiated myofibroblasts που δημιουργούν μεγαλύτερες συστολές

## Slide 7: ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ
Το κολλαγόνο είναι βασική δομική πρωτείνη του συνδετικού ιστού, η οποία συνθέτει το 25% της συνολικής πρωτείνης στα θηλαστικά.
Γιατί το χρησιμοποιούμε
Αποτελεί βασικό συστατικό του περιβάλλοντος των κυττάρων
Γιατί πορώδες ικρίωμα κολλαγόνου
Μέσα στο εξωκυτταρικό περιβάλλον το κολλαγόνο έχει τη μορφή ινών που αποκτούν 3-διάστατη δομή και έτσι δημιουργείται κάτι σαν πορώδες μέσα στο οποίο βρίσκονται τα κύτταρα

## Slide 8: Κατασκευή Πορώδους Ικριώματος Από Κολλαγόνο
Συνολικά 4 στάδια:
Διάλυμα που αποτελείται από ίνες κολλαγόνου και άλλα συστατικά διαλύονται μέσα σε οξικό οξύ
Το διάλυμα αυτό τοποθετείται μέσα σε καλούπι και μετά ψύχεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κρύσταλλοι πάγου οι οποίοι αφαιρούνται με εξάχνωση εφαρμόζοντας υψηλή πίεση (freeze- drying step)
Εφαρμογή υψηλής πίεσης σε αυξανόμενη θερμοκρασία δημιουργεί ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ διαφορετικών μορίων μέσα στο ικρίωμα με σκοπό την αύξηση της μηχανικής σκληρότητας και της αντοχής του ικριώματος (cross-linking)
Για εργαστηρικά πειράματα το πορώδες
ικρίωμα κολλαγόνου κόβεται σε
μικρότερες διαστάσεις

## Slide 9
K
M
K+M
KEEP
WASTE
ΔΙΑΤΑΞΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Slide 10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η δεξαμενή να μπορεί να τροφοδοτείται με διάλυμα από 100 μl- 3 ml μέγιστο
Το ικρίωμα κολλαγόνου να βρίσκεται σε θάλαμο κλειστής μορφής και να μπορεί να διασφαλιστεί στεγανότητα του θαλάμου
Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο θάλαμο για την αλλαγή του ικριώματος κολλαγόνου, τον καθαρισμό και την αποστείρωση του θαλάμου
Το ικρίωμα να συγκρατείται με κάποιο τρόπο μέσα στο θάλαμο γιατί όταν συρρικνωθεί η ροή δεν θα περνά διαμέσο αυτού
Το ικρίωμα κολλαγόνου είναι κυλινδρικής μορφής με Φ= 5mm και ύψος h= 3mm
H παροχή του ρευστού μέσα θα κυμαίνεται από 1μl/sec- 10 μl/sec

## Slide 11
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Να μπορεί να απορροφηθεί το διάλυμα μέσα από το ικρίωμα ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε διαλύματα όποτε χρειάζεται
Να μπορώ να κρατώ το διάλυμμα σ ένα ξεχωριστό δοχείο όταν το χρειάζομαι για το πείραμα και για περαιτέρω επεξεργασία ενώ όταν δεν το χρειάζομαι να πηγαίνει κάπου όπου και θα πετιέται (waste). Η παραπάνω διαδικασία να γίνεται αυτόματα

## Slide 12: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΥΛΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΙ
Photolithography (UV light)-Softlithography
- Μεγάλη ακρίβεια με κρίσιμες διαστάσεις μέχρι και 0,1μm. Όμως οι δικές μας είναι μεγάλες για αυτή τη μέθοδο και είναι περισσότερο πολύπλοκη και ακριβή
Injection molding
Laser micromaching
- Η ακρίβεια που μπορούμε να πετύχουμε είναι της τάξης των nm με έλεγχο μόνο από τον υπολογιστή
- Αξιόπιστη, γρήγορη και φθηνή μέθοδος
Με την ενχάραξη της επιφάνειας του υλικού δεν επηρεάζονται τα υπόλοιπα υποστρώματα
Ομοίως με την προηγούμενη μέθοδο το laser δεν μπορεί να χαράξει σε τόσο μεγάλο βάθος
- Τα υπολείμματα άνθρακα που μένουν στην επιφάνεια του υλικού από την ενχάραξη δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το κολλαγόνο καθώς θα μολύνουν τα κύτταρα
Οχι για όλη την κατασκευή

## Slide 13: ΥΛΙΚΑ
PDMS:
Είναι ένα οπτικά διαφανές ελαστομερές του οποίου η δυσκαμψία μπορεί να ελεγχθεί από ένα πολύ μαλακό σ ένα πιο σκληρό υλικό
Εύκολη, πιο φθηνή και πιο ευέλικτη κατασκευή από πυρίτιο ή γυαλί
Είναι πιο εύκολο να σφραγίσουμε τα κανάλια του PDMS, δεν χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
Αποκολλάται από ένα καλούπι χωρίς να καταστρέφει το υλικό του ούτε αυτό του καλουπιού.
Είναι μη τοξικό σε πρωτείνες και
κύτταρα, είναι συμβατό με το νερό και
τους περισσότερους πολικούς οργανικούς
διαλύτες

## Slide 14: ΥΛΙΚΑ
PLEXIGLASS (PMMA):
Διαφανές θερμοπλαστικό, διαχειρίσιμο και φθηνό
Προτιμάται πολλές φορές στις κατασκευές όπου δεν απαιτούνται μεγάλες δυνάμεις
Εμφανίζει ψαθυρή συμπεριφορά όταν φορτίζεται, κυρίως σε κρουστικές δυνάμεις
Είναι ευαισθητο σε υψηλές θερμοκρασίες (λιώνει στους 160ο C) με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να το αποστειρώσουμε σε φούρνο
Είναι πιο σταθερό σε σχέση με άλλα πλαστικά

## Slide 15: 3-διάστατα μοντέλα συσκευής

## Slide 19
ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Παρατηρήθηκε πως το υγρό εμπαινε στη μήτρα και μέσα στο ικρίωμα. Όταν τοποθετούμε μία πιπέτα από την άλλη μεριά για να το τραβήξουμε αυτή απορροφούσε μικρή ποσότητα από το υγρό ή και καθόλου.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή πίεση που ασκεί η πιπέτα, οπότε να χρειάζεται κάποια άλλη διάταξη περισσότερο κατάλληλη

## Slide 20: ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μελλοντικά:
Πειράματα με διάφορους τύπους κυττάρων που θα στοχεύουν στη μελέτη:
Του πως οι ιδιότητες της μήτρας επιδρούν στο φαινότυπο του κυττάρου
Πως η παρουσία και οι ιδιότητες της μήτρας επιδρούν στη συμπεριφορά των κυττάρων σε διάφορα φάρμακα.

## Slide 21: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ